## Slide 1
CHƯƠNG 7
PHƯƠNG PHÁP
PHÂN TÍCH THỂ TÍCH
(PP CHUẨN ĐỘ)

## Slide 2
– Sai số do HSCB K không đủ lớn
– Sai số do dụng cụ đo, hoá chất
– Sai số chỉ thị:
*Cách xác định sai số chỉ thị
* Sai số chỉ thị của hệ oxy hóa khử
* Sai số chỉ thị của hệ trao đổi tiểu phân
7.5 Sai số hệ thống trong PP chuẩn độ
CHƯƠNG 7
PP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

## Slide 3
SAI SỐ DO HSCB KHÔNG ĐỦ LỚN
K = 108 – 109 : ∆% ≈ 0,01 %
K = 106 – 107 : ∆% ≈ 0,1 %
K < 105 : ∆% > 1 %
Để tăng tính định lượng cho các phản ứng có K nhỏ,
sử dụng các cân bằng phụ trên một hoặc nhiều thành
phần của sản phẩm để cân bằng dịch chuyển theo
chiều mong muốn

## Slide 4
SAI SỐ DO DỤNG CỤ ĐO, HÓA CHẤT
SAI SỐ CHỈ THỊ
Các dụng cụ đo thể tích (buret, pipet, bình định mức),
máy đo, cân phân tích… đều có sai số hệ thống
Là sai số do thời điểm chuyển màu cung cấp bởi chỉ
thị không đúng điểm tương đương

## Slide 5
hay
(NX)CL: số (mili) đương lượng của X còn lại
(NC)T : số (mili) đương lượng của C dùng thừa
(NX) 0 : số (mili) đương lượng của X ban đầu
hay
CÁCH XÁC ĐỊNH SAI SỐ CHỈ THỊ
Tính từ định nghĩa
Nếu số (mili) đương lượng của X hoặc của C được tính
trên 1000ml:

## Slide 6
Tính từ F
∆% còn được tính từ F với
NC : số (mili) đương lượng thuốc thử C đã dùng tại thời điểm đang xét
(NX)0: số (mili) đương lượng của X ban đầu
CÁCH XÁC ĐỊNH SAI SỐ CHỈ THỊ

## Slide 7
Tại thời điểm đang xét, nếu NC= F thì (NX)0 =1 và
-Tại điểm tương đương : F = 1
-Trước điểm tương đương : F < 1
- Sau điểm tương đương : F > 1
2) ∆% = [F – 1] x 100 %
0,50
mđl X
0,45 mđC
  NHẬN XÉT:
Tính từ F
CÁCH XÁC ĐỊNH SAI SỐ CHỈ THỊ

## Slide 8
Tính sai số chỉ thị bằng cách giải hệ PT
Các PT tính sai số chỉ thị được suy từ PT đường
chuẩn độ tương ứng; nếu đường chuẩn độ có
nhiều bước nhảy, sai số chuẩn độ của từng nấc sẽ
được xác định từ PT đường chuẩn độ của nấc đó
Sai số chuẩn độ của nấc thứ i ( 1< i < n):
Tính sai số chỉ thị từ các biểu thức trực tiếp
Trong đa số các trường hợp, các biểu thức được
sử dụng thường chỉ mang tính gần đúng
CÁCH XÁC ĐỊNH SAI SỐ CHỈ THỊ

## Slide 9
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ OXY HÓA KHỬ
Tính từ F
Giả sử VX (ml) dung dịch X có nồng độ CX được chuẩn
độ bằng dung dịch C có nồng độ CC
Tại mỗi thời điểm x , thể tích của dung dịch C đã sử
dụng được ký hiệu (VC)x
F được rút ra từ các biểu thức tính thế của DD trong
các trường hợp cụ thể

## Slide 10
X có thể ở dạng khử được chuẩn độ bằng thuốc thử C
dạng oxy hóa (E0C > E0X ) hoặc cấu tử X dạng oxy hóa
được chuẩn độ bằng thuốc thử C dạng khử (E0C < E0X),
có 4 biểu thức tính thế của DD ứng với 4 trường hợp:
KhX được chuẩn độ bằng OxC , dừng chuẩn độ TRƯỚC
điểm tương đương
KhX được chuẩn độ bằng OxC , dừng chuẩn độ SAU
điểm tương đương
OxX được chuẩn độ bằng KhC , dừng chuẩn độ TRƯỚC
điểm tương đương
OxX được chuẩn độ bằng KhC , dừng chuẩn độ SAU
điểm tương đương
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ OXY HÓA KHỬ
Tính từ F

## Slide 11
    nC khX + nX OxC → nC OxX + nX khC
TH1: KhX được chuẩn độ bằng OxC , dừng chuẩn độ
TRƯỚC điểm tương đương
    Ban đầu 1 F
    Cân bằng 1-F 0 F F
PT Nernst: thế dd quyết định bởi đôi OxX/KhX
Edd =Ef : cận trên của khoảng chuyển màu
Biết Ef  F  ∆% = | F – 1| x 100 %
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ OXY HÓA KHỬ
Tính từ F

## Slide 12
    nC khX + nX OxC → nC OxX + nX khC
    Ban đầu 1 F
PT Nernst: thế dd quyết định bởi đôi OxC/KhC
Edd =Ef : cận trên của khoảng chuyển màu
    Cân bằng 0 F-1 1 1
TH2: KhX được chuẩn độ bằng OxC , dừng chuẩn độ
SAU điểm tương đương
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ OXY HÓA KHỬ
Tính từ F

## Slide 13
    nC OxX + nX KhC → nC KhX + nX OxC
    Ban đầu 1 F
    Cân bằng 1-F 0 F F
Biết Ef  F  ∆% = | F – 1| x 100 %
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ OXY HÓA KHỬ
Tính từ F
TH3: OxX được chuẩn độ bằng KhC , dừng chuẩn độ
TRƯỚC điểm tương đương
PT Nernst: thế dd quyết định bởi đôi OxX/KhX
Edd =Ef : cận dưới của khoảng chuyển màu

## Slide 14
    Ban đầu 1 F
    Cân bằng 0 F-1 1 1
    nC OxX + nX KhC → nC KhX + nX OxC
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ OXY HÓA KHỬ
Tính từ F
TH4: OxX được chuẩn độ bằng KhC , dừng chuẩn độ
SAU điểm tương đương
PT Nernst: thế dd quyết định bởi đôi OxC/KhC
Edd =Ef : cận dưới của khoảng chuyển màu

## Slide 15
Tính từ biểu thức trực tiếp
Trong các công thức tính sai số chỉ thị, ký hiệu C luôn
luôn được sử dụng cho dung dịch được chứa ở buret
Thời điểm dừng chuẩn độ | Dạng của cấu tử X | 
 | Dạng khử ( E0X < E0C ) | Dạng oxy hóa ( E0X > E0C )
Trước điểm tương đương | (5) | (7)
Sau điểm tương đương | (6) | (8)
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ OXY HÓA KHỬ

## Slide 16
Ví dụ
Tính sai số chỉ thị khi XĐ hàm lượng Fe 2+ bằng Ce4+:
1) Fe2+ được chứa ở erlen, dùng chỉ thị Erio Glaucin
(E0i = 1,00 V ; ni =1 e-) để xác định điểm cuối
2) Fe2+ được chứa trên buret, dùng 5-nitroso – 1,10
phenanthrolin (E0i = 1,25 V ; ni = 1 e- ) để XĐ điểm cuối
Cho E0 (Fe 3+ / Fe 2+) = 0,77V ; E0 (Ce 4+ / Ce 3+) = 1,44 V
và ở điều kiện chuẩn độ, có thể bỏ qua ảnh hưởng của
các cân bằng nhiễu trong dung dịch
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ OXY HÓA KHỬ

## Slide 17
Dùngchỉ thị Erio Glaucin
(E0i = 1,00 V ; ni =1 e-)
Khoảng chuyển màu : E c / m = E0i ± 0,059 / ni
0,94V≤ E c / m ≤ 1,06 V
Do cấu tử X (Fe2+) ở dạng khử nên đường chuẩn độ sẽ đi lên; Thời điểm dừng chuẩn độ là trước điểm tương đương. DD có thế bằng cận trên của khoảng chuyển màu tức Ef = 1,06 V
 F = 0,9999  Δ% = |1 – F | x 100% = 0,001 %
Ví dụ
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ OXY HÓA KHỬ

## Slide 18
Từ biểu thức trực tiếp (5)
Ví dụ
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ OXY HÓA KHỬ
Dùngchỉ thị Erio Glaucin
(E0i = 1,00 V ; ni =1 e-)
Khoảng chuyển màu : E c / m = E0i ± 0,059 / ni
0,94V≤ E c / m ≤ 1,06 V

## Slide 19
2. Dùng chỉ thị 5-nitroso – 1,10- phenanthrolin
( E0i = 1,25 V ; ni = 1 e- )
Khoảng chuyển màu : E c / m = E0i ± 0,059 / ni
1,19 V < E c / m < 1,31 V
Do cấu tử X (Ce4+) ở dạng oxy hoá nên đường chuẩn độ sẽ đi xuống; Thời điểm dừng chuẩn độ là (sau) trước điểm tương đương. Dung dịch có thế bằng cận dưới của khoảng chuyển màu tức Ef = 1,19 V.
Ví dụ
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ OXY HÓA KHỬ

## Slide 20
F–1 = 7,61.10–8 → Δ% = |1–F| x 100%
Δ%= 7,61.10 – 6 %
Từ biểu thức trực tiếp (8)
Tính sai số chỉ thị từ F thông qua PT Nernst
Ví dụ
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ OXY HÓA KHỬ

## Slide 21
Biểu thức chung
Giả sử VX (ml) dung dịch X có nồng độ CX được chuẩn
độ bằng dung dịch C có nồng độ CC theo cân bằng sau:
Gọi [X]0 , [X]tđ và [X]f lần lượt là nồng độ của X ban
đầu, tại điểm tương đương và điểm cuối
X + C ⇄ CX (*)
Nếu dừng chuẩn độ trước điểm tương đương:
[X]c/l : nồng độ của X chưa tác dụng với C do bị C thiếu khi dừng chuẩn độ trước điểm tương đương
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN

## Slide 22
Ta có: [C]p/l = [C] f
và [X]f = [X]c/l + [X]p/l
 [X]c/l = [X]f – [X]p/l = [X]f – [C]p/l = [X]f – [C]f
X + C ⇄ CX (*)
Tuy nhiên, [X]c/l không phải là [X]f vì dù cân bằng (*)
có tính định lượng, vẫn có mộtt lượng XC bị phân li trở
lại thành [X]p/l và [C]p/l với [X]p/l = [C]p/l
Biểu thức chung
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN

## Slide 23
Đặt pXttđ = – lg[X]tđ , pXf = –lg [X]f và ΔpX=pXtđ– pXf
 [X]f = [ Xtđ]
X + C ⇄ CX (*)
Tương tự, đặt pCtđ = – lg [C]tđ , pCf = – lg [C]f và
ΔpC = pCtđ–pCf  [C]f = [Ctđ].
(9)
Tức
Biểu thức chung
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN

## Slide 24
(9)
Nếu dừng chuẩn độ sau điểm tương đương, chứng minh
tương tự ta cũng nhận được biểu thức trên với ΔpX =
pXf – pXtđ . Như vậy có thể sử dụng biểu thức trên cho
cả hai trường hơp dừng chuẩn độ trước và sau điểm tương
đương với ΔpX = |pXtđ – pXf|
Đường chuẩn độ pX = f(VC) có dạng đi lên; khi dùng chỉ
thị phức kim loại thuận nghịch để xác định điểm cuối ,
vào thời điểm dừng chuẩn độ dung dịch có giá trị pXf
là cận trên của khoảng chuyển màu
Biểu thức chung
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN

## Slide 25
Biểu thức tính sai số của hệ chuẩn độ tạo phức
Nếu XC là phức chất được tạo thành theo tỉ lệ mol 1-1:
X + C ⇄ CX (*)
Cân bằng chuẩn độ phải có tính định lượng:
[XC]tđ ≈ [X]0 và do đó [X]tđ2 ≈ [X]0 /βXC
(9)
 [X]tđ2 = [C]tđ2 = [XC ]tđ / βXC
Thay [X]tđ vào (9), ta có
biểu thức tính sai số chỉ thị
đối với cân bằng tạo phức
(9a)
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN

## Slide 26
Nếu XC là hợp chất ít tan
X + C ⇄ CX (*)
(9)
Thay [X]tđ ( = [C]tđ ) = TXC1/2 vào PT (9):
(9b)
Biểu thức tính sai số của hệ chuẩn độ tạo tủa
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN

## Slide 27
Biểu thức tính sai số khi XC là muối
Chuẩn độ một acid yếu bằng một baz mạnh hoặc
ngược lại, có thể sử dụng công thức (9a) với
X + C ⇄ CX (*)
1. ΔpX = ΔpH= |pHtđ – pHf|
βXC = βA– với βA– là hằng số bền của baz liên hợp với
X khi X là acid yếu, C là baz mạnh
Ví dụ: X ≡ CH3COOH,C≡NaOH→ βXC = βA– =βCH3COO –
2. ΔpX = ΔpH= |pHtđ – pHf|
βXC = βHA với βHA là hằng số bền của acid liên hợp với
X khi X là baz yếu, C là acid mạnh
Ví dụ: X ≡ NH4OH , C ≡ HCl → βXC = β HA = βNH4+
(9a)
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN

## Slide 28
Tính sai số từ giản đồ
  Trục hoành biểu diễn giá
  trị log ([X]0 . βXC)
  hay log( [X]02 / TXC )
log ( [X]0 . βXC
hay log( [X]02 /TXC )
Trục tung biểu diễn Δ%
  Các đường xiên biểu diễn
  ΔpX hay ΔpH
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN

## Slide 29
Tính sai số khi chuẩn độ acid mạnh bằng baz mạnh
Khi X,C là acid mạnh và baz mạnh, không thể sử
dụng công thức được suy từ (9a) để tính sai số chỉ
thị vì βXC không tồn tại
Thường sử dụng các công thức gần đúng sau đây:
(9a)
Chuẩn độ acid mạnh bằng baz
mạnh, dừng chuẩn độ TRƯỚC
điểm tương đương
Chuẩn độ acid mạnh bằng baz
mạnh, dừng chuẩn độ SAU
điểm tương đương
(10)
(11)
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN

## Slide 30
Từ (10 ) và (11), ta rút ra được các nhận xét:
∆% càng bé khi CX , CC càng lớn, nhưng CX , CC
quá lớn sẽ rất khó dừng chuẩn độ tại pT đã được
xác định trước (CX , CC trong thực tế ≈ 0,1 N)
(10)
(11)
Muốn có kết quả chuẩn độ nằm trong một giới
hạn sai số ấn định trước ± ∆% thì phải chọn chất
chỉ thị có pT xác định bởi:
Tính sai số khi chuẩn độ acid mạnh bằng baz mạnh
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN

## Slide 31
Ví dụ 1
Chuẩn độ dung dịch NaCl 0,100M bằng dung dịch
AgNO3 0,100M. Tính sai số chuẩn độ nếu dừng chuẩn
độ tại thời điểm có pAgf = 4,3. Cho TAgCl = 10 –10 và
ở điều kiện chuẩn độ , có thể bỏ qua ảnh hưởng
của các cân bằng nhiễu trong dung dịch
TAgCl= [Ag+]tđ [Cl –]tđ = [Ag+]f [Cl –]f = 10 –10
pAgtđ = pCltđ = 5,0; pAgf = 4,3  pClf = 5,7
 ΔpCl = 5,7 – 5 = 0,7
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN

## Slide 32
Tính sai số chỉ thị khi dùng phenol phtalein (8,2 –
10,0) để xác định điểm cuối của phản ứng chuẩn độ
dung dịch CH3COOH 0,100M bằng dung dịch NaOH
0,100M (NaOH được chứa trong buret).
Cho pkCH3COOH = 4,76
Chuẩn độ acid yếu CH3COOH bằng baz mạnh
NaOH, điểm tương đương sẽ có pHtđ quyết định bởi
CH3COONa có tính baz yếu:
pHtđ = 7 + ½ pkCH3COOH + ½ lg CCH3COONa
= 7 + ½ . 4,76 + ½ lg 0,05 = 8,73
Ví dụ 2
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN

## Slide 33
Dùng phenol phtalein (8,2–10,0) XĐ điểm cuối:
pHf = pT = ½ (8,2 + 10,0) = 9,1
ΔpH = 9,1 – 8,73 = 0,37
pkCH3COOH = 4,76  pkCH3COONa =lg βCH3COO = 9,24
Tính sai số chỉ thị khi dùng phenol phtalein (8,2 –
10,0) để xác định điem cuối của phản ứng chuẩn độ
dung dịch CH3COOH 0,100M bằng dung dịch NaOH
0,100M (NaOH đươc chứa trong buret).
Cho pkCH3COOH = 4,76
Ví dụ 2
SAI SỐ CHỈ THỊ CỦA HỆ TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN