## Slide 1
THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

## Slide 2
TS. Nguyễn Thành Duy Quang
Giảng viên bộ môn Chế biến dầu khí
Phòng 109B2.
Office hour: Sáng thứ 4 hàng tuần (8h30-11h30)
E-mail1: ntdquang@hcmut.edu.vn
E-mail2: ntdquang@gmail.com

## Slide 3
Giới thiệu về môn học
Môn học giới thiệu các phương pháp thiết kế, các bước thiết kế tiêu biểu để đạt được một thiết kế hợp lý, hiệu quả (và tối ưu) của một quy trình sản xuất sản phẩm hóa chất

## Slide 4
Tài liệu tham khảo
  Turton, Bailie, Whiting, and Shaeiwitz. (2012). Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes, Fourth Edition. Prentice Hall.
  Seider, W. D., Seader, J. D., Lewin, D. R., & Seider, W. D. (2016). Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis, and Evaluation, Fourth Edition. Wiley.
  Gavin Towler and R K Sinnott. (2013). Chemical Engineering Design: Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design, Second Edition. Elsevier.
  Douglas, J. M. (1988). Conceptual Design of Chemical Processes. McGraw-Hill.

## Slide 5
Điểm đánh giá
Đồ án: 40%
Thi: 60%

## Slide 6
Chương trình học
Chương 1. Giới thiệu
Chương 2. Cấu trúc dòng vào – dòng ra, cấu trúc dòng hồi lưu
Chương 3. Lựa chọn điều kiện phản ứng
Chương 4. Cấu trúc chung của hệ thống phân tách. Hệ thống phân tách khí
Chương 5. Hệ thống phân tách lỏng. Xác định trình tự chuỗi chưng cất
Chương 6. Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng Aspen Hysys cho mục đích thiết kế và mô phỏng quy trình.
Chương 7. Đánh giá tính kinh tế của quy trình
Chương 8. Thiết kế hệ thống điều khiển cơ bản (Basic Process Control System - BPCS) cho quy trình
Chương 9. Kỹ thuật phân tích pinch. Ứng dụng để tính toán mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu.
Chương 10. Thiết kế hệ thống thiết bị truyền nhiệt theo nguyên tắc thiết kế pinch.

## Slide 7
R & D work

## Slide 8: Chemical product tree

## Slide 9
Determine
Customer Needs
Set Design
Specifications
R&D if Needed
Evaluate Economics
& Select Design
Predict Fitness
For Service
Build Performance
Models
Generate Design
Concepts
Procurement
& Construction
Begin Operation
Customer
Approval
Detailed Design &
Equipment Selection
Common to all design problems in all industries
Giới thiệu về quy trình thiết kế

## Slide 10
Tầm quan trọng của thiết kế ban đầu đến tổng chi phí dự án

## Slide 11
Project
Sponsor
Contractors
Civil
Engineers
Business
Input
R&D
Specialists
Technical
Specialists
Cost Engineer
Control
Engineer
Consultants
Mechanical
Engineer(s)
Process
Engineer(s)
Project
Manager
Đội ngũ thiết kế

## Slide 12
Operating Companies
Own plants
Produce chemicals
High sales revenue
Margins & return on assets (ROA) vary by sector
Technology Vendors
Own patents
Sell catalysts, enzymes, equipment, licenses
Sales volume low
Margins, ROA usually high
Engineering & Construction Companies
Experienced project managers
Highly competitive & cost effective
Medium sales volume, low margins
Chuyên môn hóa trong công tác thiết kế và vận hành quy trình

## Slide 13: Long ago (<1980s) most projects were done “in house”
Project
Sponsor
Contractors
Civil
Engineers
Business
Input
R&D
Specialists
Technical
Specialists
Cost Engineer
Control
Engineer
Consultants
Mechanical
Engineer(s)
Process
Engineer(s)
Project
Manager
E&C
Company
Technology
Vendor
Operating
Company

## Slide 14: Nowadays (For most companies, most sectors)
Project
Sponsor
Contractors
Civil
Engineers
Business
Input
R&D
Specialists
Technical
Specialists
Cost Engineer
Control
Engineer
Consultants
Mechanical
Engineer(s)
Process
Engineer(s)
Project
Manager
E&C
Company
Technology
Vendor
Operating
Company

## Slide 15
Các khó khăn thách thức khi thiết kế một hệ thống quy trình công nghệ hóa học
Có nhiều yêu cầu / ràng buộc cần được tuân thủ
Nhiều phương án (options) khác nhau được khảo sát => để đạt được một thiết kế tối ưu
Người kỹ sư thiết kế thường sử dụng kết hợp các kiến thức hàn lâm với tầm nhìn / kinh nghiệm thực tế, và suy nghĩ sáng tạo

## Slide 16
Các ràng buộc, các yêu cầu khi thiết kế
Các yêu cầu về bảo vệ môi trường (tối thiểu hóa tiêu thụ nguồn lực, tác động môi trường) ngày càng trở nên quan trọng

## Slide 17
      Toluene Hydrodealkylation
      C6H5CH3 + H2  C6H6 + CH4
      Toluene Benzene
      2C6H6  C6H5-C6H5 + H2
      Benzene Diphenyl
Options ?
Ví dụ: Sản xuất benzene bằng con đường tổng hợp hóa học, sử dụng nguyên liệu toluene
      Toluene Disproportionation
      2C6H5CH3  C6H6 + C6H4(CH3)2
      Toluene Benzene Xylene

## Slide 18
Quy trình Toluene Hydrodealkylation (HDA)
Options ?

## Slide 19
Hồi lưu diphenyl
Không hồi lưu diphenyl
Quy trình Toluene Hydrodealkylation (HDA)
Options ?

## Slide 20
Quy trình Toluene Hydrodealkylation (HDA) với thiết bị tách màng để tách H2 ra khỏi CH4 (pha khí)
Options ?

## Slide 21
Các phương án thu hồi nhiệt ?

## Slide 22
Các phương án thu hồi nhiệt ?

## Slide 23
1. Sơ đồ (cấu hình) quy trình công nghệ (được tối ưu hóa)
Kết quả đạt được sau khi hoàn thành công việc thiết kế

## Slide 24
Kết quả đạt được sau khi hoàn thành công việc thiết kế
1. Sơ đồ quy trình công nghệ (tt)

## Slide 25
2. Thông số hoạt động (được tối ưu hóa, với sự trợ giúp của phần mềm mô phỏng)
Kết quả đạt được sau khi hoàn thành công việc thiết kế

## Slide 26
Kết quả đạt được sau khi hoàn thành công việc thiết kế

## Slide 27
Kết quả tổng kết
Kết quả đạt được sau khi hoàn thành công việc thiết kế

## Slide 28
Kết quả đạt được sau khi hoàn thành công việc thiết kế

## Slide 29
Block Flow Diagram (BFD)
Process Flow Diagram (PFD)
Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) (allo called Mechanical Flow Diagram)
Mức độ chi tiết tăng dần
Tính khái quát hóa (cho toàn thể quy trình) tăng dần
=> Tham khảo tài liệu tham khảo (3) để có thêm thông tin
Cách hiệu quả nhất để trình bày kết quả thiết kế quy trình CNHH là thông qua sơ đồ quy trình

## Slide 30
Mixed Gas
(2,610 kg/h)
Benzene
(8,210 kg/h)
Gas
Separator
Mixed Liquids
Reactor
Toluene
(10,000 kg/h)
Hydrogen
(820 kg/h)
Conversion
75% Toluene
Toluene + Diphenyl
Hình 1. Block Flow Diagram – Quy trình hydrodealkyl hóa để sản xuất benzene từ toluene

## Slide 31
Hình 2. Process Flow Diagram – Quy trình hydrodealkyl hóa để sản xuất benzene từ toluene

## Slide 32
Hình 3. Piping & Instrumentation Diagram (P & ID)

## Slide 33
(1) Tổng hợp / tạo ra quy trình
Kỹ sư thiết kế sẽ thiết kế / chọn lựa các thiết bị cơ sở (ví dụ: thiết bị phản ứng, cột chưng cất…) và các kết nối giữa các thiết bị cơ sở này để đạt được sự chuyển hóa cần thiết từ nguyên liệu ra sản phẩm
(2) Phân tích (mô phỏng)
Phân tích, đánh giá xem quy trình có đạt được yêu cầu về sản lượng, chất lượng của sản phẩm đầu ra, sử dụng công cụ phần mềm mô phỏng
(3) Đánh giá
Đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng, chi phí đầu tư, chi phí vận hành của quy trình dựa trên kết quả mô phỏng
(4)Optimization
Tối ưu hóa các thông số vận hành để cải thiện chi phí đầu tư, chi phí vận hành hết mức có thể
Các bước trong công tác thiết kế

## Slide 34
Process design vs. Process simulation
Process design: sáng tạo ra quy trình để đạt được sự chuyển hóa cần thiết từ nguyên liệu thành sản phẩm
Process simulation: mô phỏng xem quy trình sẽ hoạt động thế nào nếu nó được xây dựng, lắp đặt

## Slide 35
Hình 4. Các bước trong công việc thiết kế

## Slide 36
Reactor
Separation and
Recycle System
Heat Exchanger
Network
Utilities
Hình 5. Mô hình “onion model” của thiết kế quy trình công nghệ hóa học

## Slide 37
Hoạt động thiết kế bắt đầu bằng thiết kế thiết bị phản ứng

## Slide 38
Kế tiếp: thiết kế hệ thống phân tách để tách sản phẩm ra khỏi sản phẩm phụ và tác chất chưa phản ứng

## Slide 39
Kế tiếp: thiết kế hệ thống thiết bị truyền nhiệt để thu hồi nhiệt

## Slide 40
Thay đổi thiết kế thiết bị phản ứng: thường dẫn đến thay đổi hệ thống phân tách

## Slide 41
Và cả hệ thống thiết bị truyền nhiệt (khi thay đổi thiết kế thiết bị phản ứng)

## Slide 42
Hai phương pháp phổ biến để thiết kế quy trình CNHH
Phương pháp tuần tự (hình 4, hình 5, trong môn học này)
Có thể tính tay với sự hỗ trợ của phần mềm mô phỏng
Kết hợp giữa tính toán trên máy tính và các quy tắc kinh nghiệm thiết kế có được từ thực tiễn
2. Phương pháp đồng thời, giải bài toán tối ưu hóa thiết kế
Thiết lập bài toán thiết kế như một bài toán tối ưu hóa (chi phí đầu tư tối thiểu, tiêu tốn năng lượng tối thiểu…)
Sử dụng máy tính để giải bài toán tối ưu hóa + mô phỏng quy trình
Thiết kế “đồng thời”
Cần kỹ năng cao của người thiết kế