## Slide 1
CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC DÒNG VÀO – DÒNG RA VÀ DÒNG HỒI LƯU

## Slide 2
Quyết định thiết kế cấp độ 1: Quy trình dạng mẻ (batch) vs. Quy trình liên tục
Chọn quy trình dạng mẻ, nếu:
1. Công suất sản xuất
a ) nhỏ hơn 5000 tấn / năm (thỉnh thoảng áp dụng)
b ) nhỏ hơn 500 tấn / năm (thường xuyên)
c ) nhà máy nhiều chủng loại sản phẩm
2. Thay đổi theo nhu cầu thị trường
a ) chỉ tiêu sản phẩm thay đổi theo thời gian trong năm
b) vòng đời sản phẩm ngắn
3. Các vấn đề về vận hành
a ) thời gian phản ứng rất dài
b ) xử lý “slurries” (chất rắn phân tán trong chất lỏng) với tốc độ chảy thấp
c ) lưu chất bám bẩn nhanh chóng

## Slide 3
Tính linh hoạt
  Quy trình dạng mẻ có thể xử lý nhiều loại nguyên liệu, sản xuất ra nhiều chủng loại sản phẩm => linh hoạt hơn
  Quy trình liên tục thích hợp cho trường hợp loại nguyên liệu và chủng loại sản phẩm là ít
Quyết định thiết kế cấp độ 1: Quy trình dạng mẻ (batch) vs. Quy trình liên tục

## Slide 4
Các vấn đề khác:
  Vấn đề truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng – sản phẩm thuốc bắt buộc sản xuất theo quy trình dạng mẻ, thực phẩm chế biến cũng thường được sản xuất theo quy trình dạng mẻ
Quyết định thiết kế cấp độ 1: Quy trình dạng mẻ (batch) vs. Quy trình liên tục

## Slide 5
Cấu trúc dòng vào – dòng ra (Process Concept Diagram)
Toluene + H2  Benzene + CH4
2 Benzene ↔ Diphenyl + H2
Toluene
H2
Benzene
CH4
Diphenyl ?
Quy trình Hydrodealkylation toluene để sản xuất benzene -
The HDA Process

## Slide 6
Cấu hình quy trình HDA – Lựa chọn 1

## Slide 7
By-product
CH4
Benzene
Dipheny1
H2
Toluene
H2 Recycle
Toluene Recycle
Cấu trúc dòng vào – dòng ra quy trình HDA – Lựa chọn 1

## Slide 8
Toluene + Diphenyl Recycle
Cấu hình quy trình HDA – Lựa chọn 2

## Slide 9
Cấu hình quy trình HDA – Lựa chọn 2

## Slide 10
By-product
CH4
Benzene
H2
Toluene
H2 Recycle
Toluene + Diphenyl Recycle
Cấu trúc dòng vào – dòng ra quy trình HDA – Lựa chọn 2

## Slide 11
Cấu hình quy trình HDA – Lựa chọn 3

## Slide 12
Benzene
H2 + CH4
Toluene
Recycle
Toluene + Diphenyl Recycle
H2 + CH4
Purge
Cấu trúc dòng vào – dòng ra quy trình HDA – Lựa chọn 3

## Slide 13
Toluene Recycle
Diphenyl
Cấu hình quy trình HDA – Lựa chọn 4

## Slide 14
Benzene
H2 + CH4
Toluene
Recycle
Toluene Recycle
H2 + CH4
Purge
Diphenyl
Cấu trúc dòng vào – dòng ra quy trình HDA – Lựa chọn 4

## Slide 15
Lưu ý: sản phẩm phụ của một phản ứng phụ không mong muốn có thể được hồi lưu về thiết bị phản ứng chỉ khi phản ứng phụ đó là phản ứng thuận nghịch

## Slide 16
Các thông tin nào có thể được suy ra từ phân tích dòng vào / dòng ra của một quy trình ?
• Đánh giá kinh tế sơ bộ, tính “profit margin”
• Các hóa chất đi vào (nguyên liệu) và đi ra (sản phẩm) trong quy trình
• Tất cả các phản ứng (mong muốn và không mong muốn) xảy ra trong quy trình
=> Ước lượng sơ bộ về tiềm năng lợi nhuận của quy trình được tính toán và đánh giá, từ đó đưa ra quyết định có thực hiện tiếp hay không

## Slide 18
Disproportionation or transalkylation of toluene to produce benzene and a mixture of para-, ortho-, and meta-xylene:

## Slide 19
Cấu trúc tổng quát của quy trình CNHH
Purge

## Slide 20
Purge
Cấu trúc tổng quát của quy trình CNHH
(cần nhiều thiết bị phản ứng)

## Slide 21
Quy tắc thực nghiệm:
Thu hồi ít nhất 99% cấu tử có giá trị (sản phẩm + tác chất chưa phản ứng hết). Trong đó:
Thu hồi hoàn toàn và hồi lưu tác chất có giá trị mà chưa phản ứng hết

## Slide 22
TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ
Process
Feed streams
Products
By-products
(2): Không thu hồi hết tác chất, thất thoát tác chất trong dòng purge
Process
Purge
Products
By-Products
Feed streams
Lý do: Tốn chi phí cao để tách tác chất chưa phản ứng hết ra khỏi các sản phẩm phụ (là trường hợp thường gặp với các cấu tử khí)
(1): Không thu hồi tác chất chưa phản ứng hết
Lý do: tác chất rẻ tiền, ví dụ nước & không khí

## Slide 23
The HDA process
Toluene + H2  Benzene + CH4
2 Benzene Diphenyl + H2
1150  F ～ 1300  F
500 psia

## Slide 24
Quyết định thiết kế cấp độ 2:
1 ) Có nên làm tinh dòng nhập liệu trước khi đưa vào thiết bị phản ứng?
2 ) Có nên hồi lưu sản phẩm phụ là sản phẩm của một phản ứng thuận nghịch?
3 ) Có nên thu hồi hoàn toàn các tác chất chưa phản ứng hết hay là sử dụng dòng purge ?

## Slide 25
Làm tinh dòng nhập liệu ?
Nếu tạp chất hiện diện ở lượng nhỏ và “trơ” (không tham gia vào phản ứng) – không tách loại
  Ví dụ: Dòng H2 nhập liệu chứa lượng nhỏ CH4
  CH4 không phản ứng, nên không cần phải phân tách

## Slide 26
Nếu việc phân tách là khó khăn, tốn chi phí cao – Không tách loại
  Hỗn hợp đẵng phí – (ví dụ: nước và ethanol)
  Hỗn hợp khí

## Slide 27
Nếu tạp chất đầu độc xúc tác => cần phải tách loại
  Hợp chất lưu huỳnh đầu độc xúc tác dựa trên kim loại nhóm VIII (Pt, Pd, Ru, Rh) trong các quy trình lọc, hóa dầu
  CO đầu độc xúc tác platinum trong PEM fuel cells
Lưu ý: Hợp chất lưu huỳnh và CO có thể hiện diện ở hàm lượng rất nhỏ (ppm)

## Slide 28
Nếu tạp chất phản ứng để tạo sản phẩm không mong muốn, khó tách loại hoặc gây hại thì cần phải tách loại
Ví dụ Phosgene
CO + Cl2 COCl2
(phosgene + amine isocyanates polyurethanes
Sản xuất CO bằng quy trình reforming hơi nước khí thiên nhiên
CH4 + H2O CO + 3H2
Nếu H2 không được tách loại khỏi CO, thì:
H2 + Cl2 2HCl
HCl khó tách loại khỏi phosgene, có tính ăn mòn cao, và gây hại đến sản phẩm isocyanate
=> cần tách H2 ra khỏi CO

## Slide 29
Nếu tạp chất hiện diện ở hàm lượng lớn => cần phải tách loại – tại sao?
Một ngoại lệ đáng chú ý là không khí

## Slide 30
Các phương án cho quy trình HDA
1. Làm tinh dòng nhập liệu H2 ?
2. Hồi lưu diphenyl ?
3. Tách riêng H2 / CH4 hay dùng dòng purge ?

## Slide 33
Tách H2 ra khỏi CH4
Dùng dòng purge

## Slide 34: Hiệu năng phản ứng
Độ chuyển hóa (x)
= (tổng lượng tác chất đã phản ứng)/(lượng tác chất nhập liệu vào thiết bị phản ứng)
Độ chọn lọc (S)
= [lượng sản phẩm chính tạo thành/(lượng tác chất tiêu thụ trong thiết bị phản ứng)]*SF
Reactor Yield (hiệu suất phản ứng) (Y)
= [lượng sản phẩm chính tạo thành/(lượng tác chất nhập liệu vào thiết bị phản ứng)]*SF

## Slide 35: STOICHIOMETRIC FACTOR (tỷ lệ đương lượng) (SF)
Số mol cần thiết của tác chất trên một mol sản phẩm tạo thành

## Slide 36
Material Balance of Limiting Reactant in Reactor
Toluene
feed
(1 mole)
Toluene
unconverted
(1-x) mole
Toluene
converted
x mole
recycle
Benzene
produced
Sx mole
Diphenyl
produced
(1-S)x / 2

## Slide 37
Reactor
system
Separation
system
Gas recycle
Purge
H2 , CH4
Benzene
Dipheny1
H2 , CH4
Toluene
Toluene recycle
Material Balance of the Limiting Reactant (Toluene)
Toluene
Benzene
Diphenyl
Assumption: completely recover and recycle the limiting reactant.