## Slide 1
Chương 6
THIẾT KẾ HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PINCH

## Slide 2
Motivating Example
What is wrong with this process from an energy viewpoint?
No heat
recovery!!!!

## Slide 3
HDA process: non-integrated plant

## Slide 4
HDA plant, maximum energy recovery

## Slide 5
Energy-integrated HDA plant (site integration)

## Slide 6
Giới thiệu
Phân tích pinch (Pinch Analysis - PA) là một kỹ thuật phát triển từ nguyên lý 2 nhiệt động lực học cho vấn đề quản lý năng lượng trong nhà máy. PA được sử dụng để thiết kế hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

## Slide 7
Tại sao PA được quan tâm sử dụng?
1. PA sử dụng nhiều công cụ hình ảnh cho mục đích trình bày khái niệm, tính toán 2. PA có thể dễ dàng được hiểu và áp dụng trong thực tế (cho những vấn đề không quá lớn và phức tạp) bởi kỹ sư nhà máy

## Slide 8
Bài toán thiết kế hệ thống thiết bị truyền nhiệt (Heat Exchanger Network “HEN” design problem)
Bài toán thiết kế hệ thống thiết bị truyền nhiệt:
Được cung cấp dữ liệu đầu vào:
  NH dòng nóng, với thông số về nhiệt dung riêng và lưu lượng, mỗi dòng cần được làm nguội từ nhiệt độ vào THS xuống đến nhiệt độ ra THT
  NC dòng lạnh, với thông số về nhiệt dung riêng và lưu lượng, mỗi dòng cần được gia nhiệt từ nhiệt độ vào TCS lên đến nhiệt độ ra TCT
Thiết kế:
Một hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt tối ưu, trao đổi nhiệt giữa các dòng nóng và dòng lạnh, cũng như với các dòng tiện ích nóng (nhiên liệu ở lò nung, hot-oil, hơi nước) và tiện ích lạnh (nước làm mát, không khí làm mát…)

## Slide 9
Tiêu chí tối ưu hóa
  Thể hiện một sự tổng hòa tốt nhất giữa hai yếu tố: chi phí thiết bị và chi phí năng lượng.
Chi phí năng lượng thấp nhất ?
Chi phí thiết bị thấp nhất ?
The Heat Exchanger Network (HEN) design problem

## Slide 10
Đối nghịch giữa chi phí thiết bị và chi phí năng lượng
Chi phí tổng
Chi phí năng lượng
Chi phí thiết bị
Chi phí tổng ($ / năm)
TMIN
TMIN tối ưu

## Slide 11: EMAT
EMAT: Exchangers Minimum Approach Temperature = TMIN
Temperature
Enthalpy
T1
Cold stream
Hot stream
T2
T1 ≥ EMAT (10 oC)
130 oC
80 oC
70 oC
115 oC
T2 ≥ EMAT (10 oC)

## Slide 12
TMIN   Q , Tlog  and A
Temperature
Enthalpy
T1
Cold stream
Hot stream
T2
T1 ≥ EMAT (20 oC)
130 oC
90 oC
70 oC
107 oC
T2 ≥ EMAT (20 oC)

## Slide 13
Một vài định nghĩa 1:3
TS = Nhiệt độ vào (supply T) (oC) TT = Nhiệt độ ra (target T) (oC)
H = Enthalpy (MW) CP = Heat capacity flowrate (MW/ oC) = Lưu lượng x Nhiệt dung riêng = m x Cp (MW/ oC)

## Slide 14
Một vài định nghĩa 2:3
Chênh lệch nhiệt độ tối thiểu trong các thiết bị truyền nhiệt DTmin
Nếu DTmin = 20°C: thiết bị trao đổi nhiệt nào dưới đây không thỏa mãn yêu cầu về DTmin
20o
10o
20o
30o
Trao đổi nhiệt A không thỏa mãn yêu cầu về DTmin

## Slide 15
Một vài định nghĩa 3:3
Công suất trao đổi nhiệt (Exchanger Duty) (Q):
Số liệu: Dòng nóng CP = 0.3 MW/ oC Dòng lạnh CP = 0.4 MW/ oC
Diện tích bề mặt truyền nhiệt (A):
Số liệu: Hệ số trao đổi nhiệt toàn thể (overall): U=1.7 kW/m2 oC
Q = 0.4(70 - 40) = 0.3(100 - 60) = 12 MW
Tlm = (30 - 20)/loge(30/20) = 24.66 So, A = Q/(UTlm) = 12000/(1.724.66) = 286.2 m2

## Slide 16
Phân tích bài toán truyền nhiệt trên giản đồ T - H
Xem xét một bài toán truyền nhiệt đơn giản với một dòng nóng và một dòng lạnh:

## Slide 18
Có thể thu được các kết quả sau từ phân tích nhiệt trên giản đồ
T-H:
Nhiệt lượng có thể thu hồi được thông qua trao đổi nhiệt giữa dòng nóng và dòng lạnh
Mức tiêu thụ năng lượng thể hiện thông qua mức tiêu thụ các tiện ích nóng (nhiên liệu ở lò nung, hơi nước,…) và tiện ích lạnh (nước làm mát,…)
Phân tích bài toán truyền nhiệt trên giản đồ T - H

## Slide 19
Làm thế nào để phân tích nhiệt trên giản đồ T-H cho bài toán có nhiều dòng nóng & lạnh?
Kết hợp các dòng nóng thành một dòng gọp “composite” nóng duy nhất
Kết hợp các dòng lạnh thành một dòng gọp “composite” lạnh duy nhất
Phân tích bài toán truyền nhiệt trên giản đồ T - H

## Slide 20: Phương pháp thiết kế pinch
Số liệu
Mục tiêu
Thiết kế
4 Xây dựng các đường gọp “composite”
1 Nhận diện các dòng công nghệ và các dòng tiện ích
2 Thu thập số liệu của các dòng
3 Lựa chọn một giá trị TMIN ban đầu
5 Tính lượng và chi phí năng lượng tiêu thụ
6 Tính chi phí đầu tư thiết bị
7 Xác định giá trị
TMIN tối ưu
8 Xác định các mục tiêu (mức tiêu thụ năng lượng) tương ứng TMIN tối ưu
9 Thiết kế

## Slide 21
Ví dụ 1
Hình 1. Một quy trình đơn giản với hai dòng nóng và hai dòng lạnh

## Slide 22
Ví dụ 1 – Số liệu
Stream | Type | Supply temperature TS (°C) | Target temperature TT (°C) | ΔH (MW) | Heat capacity flowrate CP (MW/K)
1. Reactor 1 feed | Cold | 20 | 180 | 32 | 0.2
2. Reactor 1 product | Hot | 250 | 40 | -31.5 | 0.15
3. Reactor 2 feed | Cold | 140 | 230 | 27 | 0.3
4. Reactor 2 product | Hot | 200 | 80 | -30 | 0.25

## Slide 23
Giản đồ T-H cho từng dòng riêng biệt

## Slide 24
Xây dựng đường gọp “composite”
Trong mỗi khoảng nhiệt độ, các dòng được kết hợp để tạo thành một đường gọp duy nhất:
  CPcomposite =  CPindividual streams
  Hcomposite =  Hindividual streams
Composite curve of hot streams

## Slide 25
Composite curve of cold streams
Xây dựng đường gọp “composite”

## Slide 26
Giản đồ (T-H) với các đường gọp
Vùng thu hồi nhiệt
Đường gọp nóng
Đường gọp lạnh
Tiện ích nóng
QH, MIN
Tiện ích lạnh
QC, MIN
PINCH
TMIN
Temperature
Enthalpy

## Slide 27
Các khái niệm cơ bản
Chênh lệch nhiệt độ tối thiểu Tmin: khoảng chênh lệch thấp nhất giữa hai đường gọp (trên trục T).
Mức thu hồi nhiệt tối đa: vùng chồng lấn giữa đường gọp nóng và đường gọp lạnh thể hiện mức thu hồi nhiệt tối đa
Mức tiêu thụ tiện ích nóng và lạnh: Vùng không có chồng lấn thể hiện mức tiêu thụ tiện ích nóng tối thiểu (QH,min, bên tay phải), và mức tiêu thụ tiện ích lạnh tối thiểu (QC,min, bên tay trái)
Điểm Pinch: Vị trí gần nhau nhất giữa hai đường gọp (chính là vị trí của Tmin)

## Slide 28
Điểm Pinch
Điểm pinch chia HEN thành 2 vùng riêng biệt:
  Thiếu nhiệt (Heat sink) – trên điểm pinch, cần cung cấp nhiệt lượng QHmin
  Dư nhiệt (Heat source) – dưới điểm pinch, cần thải nhiệt lượng QCmin ra môi trường.

## Slide 29
Nguyên tắc thiết kế pinch
Nhiệt không truyền xuyên qua điểm pinch
Phần trên pinch và dưới pinch được thiết kế độc lập, riêng biệt
Không dùng tiện ích lạnh cho phần trên pinch
Không dùng tiện ích nóng cho phần dưới pinch

## Slide 30
Tổn thất khi không tuân theo nguyên tắc pinch
Truyền nhiệt giữa dòng nóng trên pinch với dòng lạnh dưới pinch
Mức tiêu thụ năng lượng tăng cao hơn mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu cần thiết; mức tăng năng lượng tiêu thụ là: XP (tiện ích nóng) + XP (tiện ích lạnh)

## Slide 31
Targeting: xác định mục tiêu
“PINCH”
QH, MIN
QC,MIN
TMIN
T
H
Đường gọp nóng
Đường gọp lạnh
Khi TMIN tăng (dời đường gọp lạnh về bên tay phải):
Mức tiêu thụ năng lượng
(QC,MIN+QH, MIN) tăng
Diện tích bề mặt truyền nhiệt giảm (do lượng nhiệt trao đổi giảm, và LMTD tăng)

## Slide 32
Ví dụ 1 – Targets at Tmin = 10 oC

## Slide 33
Ví dụ 1 – Targets at Tmin = 20 oC

## Slide 34
Xác định điểm pinch và mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu - The problem table method
Dịch giá trị nhiệt độ: trừ nhiệt độ dòng nóng bởi một giá trị 1⁄2*∆Tmin, và cộng nhiệt độ dòng lạnh bởi một giá trị 1⁄2*∆Tmin
Chia khoảng thay đổi nhiệt độ ra thành các khoảng nhiệt độ nhỏ hơn. Việc dịch chuyển nhiệt độ là để đảm bảo trong mỗi khoảng nhiệt độ, dòng nóng “nóng hơn” dòng lạnh tối thiểu ∆Tmin
Where : shifted temperature
: actual temperature

## Slide 35
3. Xác định cân bằng nhiệt trong mỗi khoảng nhiệt độ:
  Hi = ( CPhot streams -  CPcold streams )*Ti
Nhiệt dư ở vùng phía trên có thể truyền xuống cho vùng phía dưới
Hi  0 : khoảng nhiệt độ i dư nhiệt
Hi < 0 : khoảng nhiệt độ i thiếu nhiệt
Xác định điểm pinch và mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu - The problem table method

## Slide 36
Xác định điểm pinch và mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu - The problem table method

## Slide 37
T1* = 165C -------------------------- ( 0 )------
T2* = 145C --------------------------( 60 )----
T3* = 140C -------------------------( 62.5 )--
T4* = 85C -------------------------( -20.0 )-----
T5* = 55C --------------------------( 55.0 )----
T6* = 25C --------------------------( 40.0 )----
H1 = 60
H2 = 2.5
H3 = -82.5
H4 = 75
H5 = -15
FROM HOT UTILITY
TO COLD UTILITY
4. Xây dựng thác nhiệt trong đó nhiệt từ khoảng nhiệt độ i truyền xuống khoảng nhiệt độ i + 1 “Infeasible cascade”

## Slide 38
T1* = 165C -------------------------- ( 0 )------
T2* = 145C --------------------------( 60 )-----( 80 )
T3* = 140C -------------------------( 62.5 )---( 82.5 )
T4* = 85C -------------------------( -20.0 )-----( 0 )
T5* = 55C --------------------------( 55.0 )----( 75 )
T6* = 25C --------------------------( 40.0 )----
H1 = 60
H2 = 2.5
H3 = -82.5
H4 = 75
H5 = -15
20
60
minimum
hot
utility
minimum
cold
utility
Pinch
FROM HOT UTILITY
TO COLD UTILITY
5. Sử dụng nhiệt từ tiện ích nóng để làm cho thác nhiệt trở nên “feasible”, đó là, tất cả các cân bằng nhiệt  0

## Slide 39
Ví dụ minh họa 1
Tmin = 10 oC
Stream | Type | Supply temperature TS (°C) | Target temperature TT (°C) | ΔH (MW) | Heat capacity flowrate CP (kW/K)
1. Reactor 1 feed | Cold | 20 | 180 | 32 | 200
2. Reactor 1 product | Hot | 250 | 40 | -31.5 | 150
3. Reactor 2 feed | Cold | 140 | 230 | 27 | 300
4. Reactor 2 product | Hot | 200 | 80 | -30 | 250

## Slide 40
Bước 1 & 2: Dịch nhiệt độ (± giá trị Tmin/2 = 5 oC) và chia khoảng nhiệt độ thành các khoảng nhiệt độ nhỏ hơn
Stream | TS (°C) | TT (°C) |  | T*S (°C) | T*T (°C)
1. Reactor 1 feed | 20 | 180 |  | 20 + 5 = 25 | 180+5 = 185
2. Reactor 1 product | 250 | 40 |  | 250-5 = 245 | 40-5 = 35
3. Reactor 2 feed | 140 | 230 |  | 140+5 = 145 | 230+5 = 235
4. Reactor 2 product | 200 | 80 |  | 200-5 = 195 | 80-5 = 75

## Slide 41
Bước 1 & 2: Dịch nhiệt độ và chia khoảng nhiệt độ thành các khoảng nhiệt độ nhỏ hơn

## Slide 42
Bước 3: Tính cân bằng nhiệt trong mỗi khoảng nhiệt độ
H1 = (150-0)*(245-235) = 1500
H2 = (150-300)*(235-195) = -6000
H3 = (150+250-300)*10 =1000
H4 = (150+250-200-300)*40
=-4000
H5 = (150+250-200)*70 =14000
H6 = (150-200)*40 =-2000
H7 = (0-200)*10 =-2000

## Slide 43
Bước 4: Xây dựng “thác nhiệt”
Largest deficit

## Slide 44
Bước 5: Làm cho thác nhiệt “feasible” bằng cách thêm nhiệt lượng QH,min
QH,min
QC,min

## Slide 45
Ví dụ minh họa 1
Tmin = 10 oC
Tóm tắt kết quả:
Nhiệt độ pinch nóng = T*pinch + Tmin/2 = 145 + 5 = 150 oC
Nhiệt độ pinch lạnh = T*pinch - Tmin/2 = 145 - 5 = 140 oC
Lượng tiêu thụ tiện ích nóng tối thiểu QH,min = 7500 kW
Lượng tiêu thụ tiện ích lạnh tối thiểu QC,min = 10000 kW

## Slide 46
Grand composite curve (GCC)
Đường GCC là đồ thị thể hiện lượng nhiệt – nhiệt độ (đã dịch chuyển) tương ứng cho từng khoảng nhiệt độ, nó chính là đồ thị thể hiện thác nhiệt

## Slide 47
Đường GCC giúp đánh giá các loại tiện ích thích hợp để sử dụng

## Slide 48
pinch
CW
LP Steam
HP Steam
T*
H
(a)
BOILER
Fuel
HP Steam
LP Steam
Process
Process
Condensate
Đường GCC giúp đánh giá các loại tiện ích thích hợp để sử dụng

## Slide 49
pinch
CW
T*
H
(b)
Hot Oil
Hot Oil Return
Hot Oil Flow
Process
Fuel
FURNACE
Đường GCC giúp đánh giá các loại tiện ích thích hợp để sử dụng